PRODUKTOVÉ INFORMACE MODEL SUBARU FORESTER MY22

Jedná se o pátou generaci FORESTERU od roku 1997, kdy byl uveden na trh. Od uvedení na trh se celosvětově prodalo 3,9 milionů kusů FORESTERŮ.

Trh s kompaktními SUV, kam spadá FORESTER, roste pravidelně již od roku 2008. Subaru se tedy hlavně zaměřilo na rozvíjení „SUV modelů“. Statistiky ukazují, že čtvrtá generace FORESTERU byla oblíbená spíše ze strany starších osob 45+. S pátou generací a omlazením vzhledu pozorujeme, že se FORESTER stává líbivější a atraktivnější i pro mladší generaci a to v letech 30-35.

MY22 Forester je zařazován do výroby od měsíce Listopad 2021.

Nejdůležitější produktové novinky 22MY Forester					<NEW>

Exteriér

- Změna designu předního nárazníku

- Změna designu masky chladiče

- Upravený vzhled čelního skla kvůli nové verzi EyeSight

- Vylepšená vysokotlaká pumpa předního ostřikovače zajišťuje až o 9 % více ostřikovací směsi oproti stávajícímu modelu a tedy lepší čistící kvalitu

- Přidány 2 trysky směřující na EyeSight kameru, a tedy zajištění správného fungování i v nepříznivých podmínkách

- Nový design světel se zdokonalenou funkcí HBA (dle výbavy), LED směrová světla

- Nový design mlhových světel LED

- Zaoblení horního krytu zrcátek

- Stříbrné střešní ližiny (černé SPORT)

- Upravený design rámu dveří

- Nový design střešního spoileru a design dveří zavazadlového prostoru

- Nový design difuzeru, sportovnější vzhled, standardně stříbrný (u Sportu černá barva s oranžovou)

- Celkem 10 barev, včetně nově vyvinuté barvy u Subaru CASCADE GREEN SILICA a nově přidaných barev Brilliant Bronze Metallic a Autumn Green Metallic

- Nové 18“ leštěné hliníkové disky s tmavou metalízou na vnitřní hraně disku

Interiér

- Nový design interiéru

- Dvoubarevné provedení kožených sedadel (Executive)

- Ovládání klimatizace pomocí gest

- Háčky na vrchní straně zavazadlového prostoru, udrží 3kg zátěže

Technika + Bezpečnost

- Nový EyeSight v. 4.0

- Upravený AWD X-MODE

- e-Active Shift Control

A ) Technika

Podvozek a řízení

< změna oproti MY21>

Podvozková platforma Subaru Global Platform. Výrazně tužší celá karoserie, což zapříčinilo podstatné zvýšení bezpečnosti. Uložení motoru bylo vyřešeno tak, že se kardanová hřídel při nárazu zasune a motor zajede pod nohy cestujících vpředu. K tomu se přidává zvýšení torzní tuhosti o 70%, boční ohybové tuhosti o 90%, tuhosti podvozku přední části o 70% a zadní části o 100% vůči předchozí generaci. Došlo k vylepšení reakcí volantu na povely řidiče.

Zachována světlá výška 220mm.

Upravená charakteristika předních pružin, která má za výsledek lepší jízdní komfort (tlumení vibrací a hladší absorpci nárazů) a ještě přesnější řízení a chuť vozidla jít za volantem. 										<NEW>

Inovovaný X-MODE								<NEW>		<změna oproti MY21>

Nově přidané automatické spuštění X-MODE po jeho předešlé aktivaci ovladačem na středovém tunelu a vypnutí po překročení rychlosti. Manuálně možné X-MODE spustit při rychlosti 20 km/h a méně. Automaticky – při překročení rychlosti 40 km/h přechází X-MODE do standby módu. Automaticky – při zpomalení na 35 km/h a méně opětovné spuštění 
X-MODE (po předchozí aktivaci do 20 km/h). Funguje v obou módech [SNOW/DIRT]  [D.SNOW/MUD].

Inovovaný Hill Descent Control						<NEW>

<změna oproti MY21>

Hill Descent Control (asistent sjíždění prudkého svahu) – pokud v případě aktivního 
X-MODE auto detekuje rychlost 20 km/h a menší společně se strmým klesáním, automaticky spustí asistent sjíždění svahu. Zároveň FORESTER umožňuje řidiči lepší kontrolu nad vozidlem a to zejména při sjíždění delších klesání. Nově umožňuje řidiči „přidat plyn“ a rychleji sjíždět část svahu aniž by se systém vypnul. Ihned po „sundání nohy z plynu“ auto zpomaluje na výchozí rychlost.

e-Active Shift Control								<NEW>

<nově v MY22>

e-Active Shift Control umožňuje při zvolení S módu v SI-DRIVE lepší průjezd zatáčkami díky častějšímu podřazování při brzdění a držení motoru v otáčkách s cílem lepšího výjezdu ze zatáčky.

Brzdy

<beze změn>

Vpředu i vzadu kotoučové s vnitřním chlazením.

Standardem AVH Automatic Vehicle Hold u všech verzí.

Motor a převodovka

<Beze změn oproti MY21>

Pro Subaru typická kombinace pohonu všech kol S-AWD s ideálním rozložením hmotnosti a s pohonnou jednotkou e-BOXER. E-BOXER je tvořen 2,0litrovým plochým čtyřválcovým motorem s protiběžnými písty a přímým vstřikováním paliva a elektromotorem umístěným v přepracované převodovce Lineartronic (označení motoru FB20). Vyznačuje se hladkým lineárním projevem, citlivou akcelerací i dávkováním točivého momentu.

Soustava Subaru e-BOXER kombinuje oba hlavní zdroje síly tak, aby se přizpůsobila jízdním podmínkám. Pracuje ve třech jízdních režimech: jízda na benzin, elektrická jízda (EV) a jízda využívající oba typy motorů.

Při rozjezdu, nebo v nízkých rychlostech, je vůz poháněn pouze elektromotorem, díky čemuž je jízda tichá a bez emisí. Podle stavu vozidla a baterie dokáže systém ujet čistě na elektrickou energii vzdálenost až 1,6 km, a to do rychlosti 40 km/h, při nízkém zatížení je to však i více. Při běžných rychlostech je síla zážehového i elektrického motoru kombinována, takže nabízí citlivou, lineární a hospodárnou akceleraci, zatímco ve vysokých rychlostech je vůz poháněn motorem 2.0L DI BOXER, který zároveň dobíjí baterii.

Systém e-BOXER nabízí nižší spotřebu paliva v městském prostředí či v kolonách, kde lze na základě jízdního stylu, oproti odcházejícímu zážehovému motoru 2.0L, dosáhnout snížení spotřeby paliva až o 11 %.

e-BOXER zároveň eliminuje nepřirozený pocit z brzdění, známý z hybridních a elektrických vozidel, takže poskytuje citlivý, snadno dávkovatelný a přirozený pocit z brzdění. Brzdy se snadno ovládají a rychle a lineárně reagují na pohyb pedálu, což dodává řidiči pocit větší důvěry a bezpečí. To je příjemné zejména při popojíždění v kolonách, kde je řidič zbaven stresu a jízda je pohodovější.

Elektromotor i baterie jsou umístěny podélně. Elektromotor je umístěn blízko těžiště vozu, zatímco baterie a další komponenty jsou pak nad zadní nápravou. Tím se dosáhlo současného snížení těžiště a lepšího rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou.

Nová generace motoru splňuje normu Euro6d – ISC – FCM(AP).

FB20 － 2,0 l BOXER DOHC AVCS 16V (2.0i), 110 kW/150k při 6 000 ot/min  
   			- v kombinaci jedině s převodovkou Lineartronic, skokové řazení, 
  			možnost manuálního řazení pádly pod volantem

Bezpečnost										<NEW>

<změna oproti MY21>

Součástí standardní výbavy je nejnovější asistenční systém EyeSight v. 4.0. Funkčnost systému je rozšířena jeho celkovým přepracováním a propojením s dalšími soustavami vozu. Zásadní změnou zvyšující účinnost celého systému je téměř dvojnásobné zorné pole. Toho se podařilo dosáhnout použitím nových kamer, ale též jejich umístěním blíže k čelnímu sklu, k němuž ale nejsou připevněné, což usnadňuje jejich případnou výměnu. Vylepšená kamera umožňuje přesnější rozeznávání vozidel před vámi a umožňuje při jízdě s adaptivním tempomatem přirozenější a hladší jízdu, která je mnohem bližší řízení člověka. Nový EyeSight ve FORESTERU dostal další vylepšení mezi které patří vylepšený adaptivní tempomat s funkcí udržování uprostřed pruhu, asistent nouzového udržování v jízdním pruhu, varování před opuštěním jízdního pruhu s vibracemi do volantu, asistent zabraňující vybočení z jízdního pruhu, který rozpoznává také dělicí čáru a neoznačenou krajnici. Novinkou je též zdokonalený systém přednárazového brzdění, který vozidlo již nezabrzdí pouze před překážkou přímo před vozem (do 60 km/h), ale také v mnoha různých situacích na křižovatkách. Nový MR22 FORESTER dokáže eliminovat střet s protijedoucím vozidlem či chodcem při odbočování vlevo, EyeSight s rozšířeným zorným polem identifikuje například přecházející chodce při odbočení vpravo, případně upozorní na cyklisty přijíždějící z levé strany. Subaru FORESTER disponuje jednou z absolutně nejpokročilejších funkcí přednárazového brzdění napříč tržními segmenty.

V balíčku bezpečnostních asistentů Subaru se objevuje systém monitorující řidiče DMS (Driver Monitoring System), který řidiče upozorní, pokud nedává pozor nebo je unavený. 
 	Součástí nového Subaru FORESTERU je standardně dodávaná funkce automatického brzdění při couvání RAB (Reverse Automatic Braking), jež řidičům při couvání pomáhá předcházet nehodám a zmírňuje jejich případné následky.

Mezi další bohatou výbavu FORESTERU patří systém varující před vozidly ve slepých místech Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), kameru vpředu se 180° úhlem, kterou oceníte v nepřehledné křižovatce, při parkování nebo při špatné viditelnosti při překonávání strmého stoupání a upozornění na ponechané věci/osoby/zvířata na zadních sedadlech Rear Seat Reminder.

B) Exteriér, barvy karoserie a kódy barev			 			<NEW>

<změna oproti MY21>

Karosérie, světla a skla

Světlá výška 220 mm, přední nájezdový úhel 20°, přechodový úhel 19,6° a zadní 24,6°.

Změnou prošel přední nárazník, maska chladiče, aby korespondovala s nárazníkem, přední světlomety a mlhová světla. Cílem faceliftu bylo zatraktivnění a omlazení FORESTERU se zachováním jeho dovedností mimo silnici. Směrové ukazatele a mlhová světla mají nyní LED diody. 							<NEW>

Střešní ližiny mají stříbrnou barvu a černou ve verzi Sport, zrcátka zaoblený horní kryt. Změnu prodělal také zadní difuzor jehož barva se liší v případě verze Sport a dveře zavazadlového prostoru.								<NEW>

Čelní sklo bylo upraveno dle potřeb nového EyeSightu a jeho kamer, vylepšení zaznamenala vysokotlaká pumpa ostřikovačů, která nyní podává až 9 % více tekutiny a zajišťuje lepší čistotu čelního skla. Přidány byly také 2 trysky směřující na EyeSight kameru, aby byla zaručena jeho funkčnost i v nepříznivých podmínkách.			<NEW>

Kola 										<NEW>

17“ kola beze změny.
 	Lehká designová úprava na 18“ leštěných hliníkových discích s tmavou metalízou na vnitřní hraně disku.

Barvy karosérie									<NEW>

Celkem 10 barev, včetně nově vyvinuté barvy CASCADE GREEN SILICA a nově přidaných barev Brilliant Bronze Metallic a Autumn Green Metallic.

CRYSTAL WHITE PEARL			K1X		Bílá perleť

ICE SILVER METALLIC				G1U		Stříbrná metalíza

MAGNETITE GRAY METALLIC 		P8Y		Tmavě šedá metalíza

CRYSTAL BLACK SILICA			D4S		Černá metalíza

CRIMSON RED PEARL				M1Y		Červená perleť 		bezpříplatková barva

BRILLIANT BRONZE METALLIC		UCD		Bronzová metalíza	<NEW>

CASCADE GREEN SILICA			WCJ		Tmavě zelená metalíza <NEW>

DARK BLUE PEARL				M2Y		Tmavě modrá perleť (pouze 
                                               					výbava SPORT)

HORIZON BLUE PEARL			SAZ		Světle modrá perleť

AUTUMN GREEN METALLIC 			TAP		Zelená metalíza	<NEW>

C) Interiér, barvy interiérů			 					<NEW>

<změny oproti MY21>

Interiér prošel lehkými změnami v tónu barev oblasti volantu, středového tunelu, vnitřní strany dveří. Nové je dvoubarevné polstrování sedaček v koženém provedení. Barvy interiérů krom výše zmíněné hnědé, zůstávají beze změny.

Úplnou novinkou jsou také dva závěsné háčky na horní straně zavazadlového prostoru, které udrží 3kg zátěže. Měly by zaručit lepší zajištění nákladu na cestách a efektivní využití zavazadlového prostoru např. při kempování viz foto. 			<NEW>

Zpětné zrcátko má samozatmavovací funkci proti oslnění (všechny verze kromě Active).

Kamera systému monitorování řidiče DMS dostala upgrade a díky němu je vylepšená schopnost rozpoznávání řidiče i přes různé druhy světla, nošení brýlí apod. 	<NEW>

Sdružení asistentů udržení v jízdním pruhu a udržování ve středu vozovky do jednoho tlačítka na volantu.									<NEW>

Úplnou novinkou ve vozech Subaru je ovládání klimatizace pomocí gest – otevřená nebo zavřená dlaň ruky na pravé straně od volantu zhruba před středovým panelem, pokud je zařazeno „D“ nebo „N“ – otevřená dlaň znamená zvyšování teploty, zavřená dlaň snižování teploty, maximálně o 4 stupně od výchozí hodnoty.  				<NEW>

2.0i-L, 2.0i-S	Látkové potahy v odstínu černé

2.0i-S		Látkové potahy v odstínu černé, červeno oranžové prošívání		 		Kožené potahy v odstínu 	- Černé

- Hnědé

D) Výbavové úrovně

Oficiální varianty výbav MY22 Forester:

- 2.0i-L ES Active

- 2.0i-S ES Comfort

- 2.0i-Spt ES Sport

- 2.0i-S ES Executive

Základní prvky výbavy modelu MY22 FORESTER 2.0i-L ES Active

- Automatická převodovka Lineartronic

- Manuální mód řazení

- AWD 4x4

- 2 módový X-MODE

- 2 módový SI DRIVE

- AVH – Auto Vehicle Hold

- Přední kamera

- Zadní kamera

- Duální automatická klimatizace

- Vyhřívání čelního skla pod stěrači

- SRH aktivní natáčecí hlavní světlomety s technologií BiLED s LED denním svícením

- Dešťový senzor

- 7x Airbag (přední, boční, okenní, kolení)

- Nový EyeSight v. 4.0							<NEW>

- Adaptivní tempomat

- Omezovač rychlosti

- SRVD Subaru Rear Vehicle Detection

- Elektrická parkovací brzda

- 4 USB porty 2,1V

- Alu kola 225/60 R17 99V - 17X7J

- Lepící sada

- Stříbrné střešní ližiny

- Stříbrná spodní ochrana nárazníku vpředu, vzadu, na bočních dveřích

- Střešní spoiler na 5.dveřích

- LED kulatá mlhová světla

- Vyhřívaná elektricky ovladatelná zpětná zrcátka v barvě chromu

- Manuálně stavitelné 6 polohové sedadlo řidiče

- Manuálně stavitelné 4 polohové sedadlo spolujezdce

- Dělená zadní sklápěná sedadla 60:40 s polohováním a možným sklopením ze zavazadlového prostoru

- Loketní opěrka uprostřed zadních sedadel (s 2 držáky nápojů)

- Vyhřívání předních sedadel

- Rádio GEN3.1A HIGH s DAB

- eCall

- dva závěsné háčky na horní straně zavazadlového prostoru (3kg zátěže) <NEW>

Základní prvky výbavy modelu 22MY FORESTER 2.0i-S ES Comfort

Oproti výbavě ACTIVE má navíc a liší se:

- Automatická dálková světla High Beam Assist (HBA) – obsluhuje kamera EyeSightu

- Samozatmavovací zpětné zrcátko

- Side view camera – parkovací boční kamera

- Driver Monitoring Systém (DMS) – sleduje řidiče za jízdy, jestli není unavený a také má komfortní funkce jako paměť nastavení sedačky, zpětných zrcátek atp.

- Elektricky ovladatelná přední sedadla v 8 směrech s možností uložení 2 profilů řidičova sedadla

- Vyhřívání předních i zadních sedadel

- Vyhřívání volantu

- Duální automatická klimatizace s ovládání gesty			<NEW>

- Systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání

- příplatková možnost Navigace (20 tis. Kč)

- Zatmavená skla

- El. otevírání dveří zavazadlového prostoru

Základní prvky výbavy MY22 FORESTER 2.0i-Spt ES Sport

Oproti výbavě Comfort obsahuje navíc:

- Alu kola 225/55 R18 98V 18X7J v provedení šedá met. 			<NEW>

- Tmavé provedení masky chladičové stěny, rámečku kolem předních mlhovek, střešního spoiler na 5.dveřích

- Kliky dveří lakované v barvě vozu (bez chromu)

- Tmavé provedení spodních ochran předního a zadního nárazníku, a bočních lemů vše zvýrazněno červeno oranžovou lištou.

- Oranžové je provedení loga e-Boxer na 5.dveřích a vedle zrcátek

- Červeno oranžové krytky u tmavých střešních ližin.

- El. ovládané střešní okno

- Nemá vyhřívání zadních sedadel (ale vyhřívání volantu zachováno)

- Standardní pedály

- Čalounění sedadel a dveří prémiovou vodě odpudivou tkaninou se šedým dekorem a červeno oranžovým prošíváním

- Červeno oranžové stehy na volantu, volící páce převodovky, loketní opěrce, středovém panelu, výplních dveří a dekoru palubní desky

- Sada červeno oranžových rámečků kolem výdechů klimatizace a na středovém panelu kolem voliče převodovky

- Červeno oranžové rámečky sdružených přístrojů (budíky)

- LED osvětlení zavazadlového prostoru

- LED světlo v 5.dveřích

Základní prvky výbavy MY22 FORESTER 2.0i-S ES Executive

Oproti výbavě Comfort obsahuje:

- Alu kola 225/55 R18 98V 18×7J v provedení šedá met. 			<NEW>

- Rádio GEN3.1A HIGH s DAB, navigace

- Kožený interiér dvoubarevný černé/hnědé

- Elektricky ovladatelné střešní okno

- Audio Harman Kardon, 9 reproduktorů

E) Ceny MY22 Forester:

| Model | Doporučená cena vč. 21% DPH |
| --- | --- |
| Forester 2.0i-L ES ACTIVE Tmavé látkové potahy | 925 000 Kč |
| Forester 2.0i-S ES COMFORT Tmavé látkové potahy | 1 040 000Kč |
| Forester 2.0i-S ES SPORT Šedé látkové potahy (vodoodpudivé) | 1 100 000Kč |
| Forester 2.0i-S ES EXECUTIVE Tmavé kožené potahy | 1 160 000Kč |
| Forester 2.0i-S ES EXECUTIVE Hnědé kožené potahy | 1 160 000Kč |

Cena příplatkových barev karoserie 12 000 Kč vč. DPH.